## Slide 1: Arduino
Conception & mise
en œuvre

## Slide 3: Logistique
Votre formation avec Orsys

## Slide 4: Alexandre DESORBAIX
  Culture GEEK
  Développeur informatique
  Conseil aux entreprises sur les techniques 3D
  Impression FFF au service d’entreprises et de particuliers

## Slide 5: Orsys Formation
Nombre de jours :
  4 jours
Horaires
  Début : 9 h
  Fin : 17 h 30 approx.
Pause
  10 h 30 approx. Matin
  12 h 30 approx. Midi
  15 h 30 approx. Après-midi

## Slide 6: Présentation

## Slide 7: Sommaire
Dans ce chapitre, nous aborderons :
  L’open hardware
  Wiring et arduino
  Les cartes principales de développement pour ATMEGA
  Les pinout des cartes
  Les compositions des processeurs ATMEGA
  Logique shield & modules

## Slide 8: Open source & Electronique
Un concept communautaire de partage
En liaison avec Open Sources
La licence matériel libre désigne que les informations concernant
    leur conception,
    les programmes utilisés,
    ect
  utilisable, modifiable et redistribuable librement.
Open hardware mais
pas que :
sont libres

## Slide 9: Projet wiring
Carte wiring
Atmega 328
Connectiques non
compatible arduino
Alim USB ou ext.

## Slide 10: Projet Arduino
Bar di Re Arduino
    Bar(débit de boisson) en Italie de rassemblement des développeurs
Un arduino c'est une carte électronique avec
    Un atmegaXXX*
    Une alim 5v*
    Un quartz 16Mhz*
    un format standard
Les schémas de ces cartes sont en licence libre. Certaines composantes ne sont pas sous licence libre
    exemple comme le microcontrôleur
Notes: * Plusieurs modeles d’arduino existent , certains on de vitesse superieur a 16mhz, certains sont sous 3.3v. Plusieurs processeurs existent sur ce type de carte ATMEGA, ATTINY, SAMX

## Slide 11: Processeurs Atmel atmega
Processeur 8 bits
  16 Mhz sur arduino (Jusqu'à 20Mhz)
    Atmega 168 / 328 *
      flash : 16 Kb ou 32 Kb
      Format : SPDIP ou LQFP ou VQFN
      Write cycle :
        flash 10 000x
        EEPROM 100 000x
      EEPROM 512 b ou 1 Kb
      SRAM 1 Kb ou 2 Kb
      Hardware Interruptions : 2
      I/O :
        13 numériques dont 6 PWM
        6 analogiques 10 bits DAC (8sur QFP/QFN)
      Protocoles :
        UART, SPI, I²c
*Existe en
8Kb atmega88
4Kb atmega48
Notes: datasheet : http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
https://www.microchipdirect.com/product/search/all/atmega328
https://www.microchipdirect.com/product/atmega2560

## Slide 12: Architecture Atmega328
Architecture Harvard
  séparation physique
    la mémoire de données
    la mémoire programme
  Atmega 328
    Datasheet
      Liens
    Un processeur complet
      de la mémoire, un processeur
      un bus de données
        des convertisseurs
        des ports protocolés
      des timers internes
Notes: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf

## Slide 13: Architecture Atmega328
Flash
  32 Ko
    contient les programmes
    de fonctionnements avr
SRAM
  2 ko
    mémoire de travail
EEPROM
  1 Ko
    Mémoire à long terme non volatile
Un CPU type AVR
  Jusqu'à 20 Mhz cf. oscilateur

## Slide 14: Architecture bus Atmega328
Un CAN
  10 bits
Un port I²C ou TWI
Un port SPI
un port serial

## Slide 15: Architecture Horloge Atmega328
Mode basse consommation
  Watchdog
    timer agit sur power supervision
Génération horloge
  Interne
  Circuit

## Slide 16: Atmega328 pinout
Liste des pins du 328
INTx = interruption matérielle
ADCx = Analog  Digital
RX/TX serial port
MISO/MOSI/SCK/SS SPI port
SCL/SDA I2c port
5,11,12,15,16,17 pwm port
XTALx crystal port
ATTENTION 200mA / chip

## Slide 17: Processeurs Atmel atmega 16u4/32U4
Processeur 8bits
  16 Mhz
    Atmega 16u4 / 32u4 *
      flash : 16Kb ou 32Kb
      Format : LQFP ou VQFN
      Write cycle :
        flash 10 000x
        EEPROM 100 000x
      EEPROM 512b ou 1Kb
      SRAM 1.25 Kb ou 2.5 Kb
      Hardware Interruptions : 2
      I/O :
        13 numériques dont 6 PWM
        4 interruptions externes
        12 analogiques 10bits DAC (8sur QFP/QFN)
      Protocoles :
        UART, SPI, I²c
        JTAG
        USB 2.0
*Existe sur
leonardo, micro,…
Notes: datasheet : http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-7766-8-bit-avr-atmega16u4-32u4_datasheet.pdf
https://www.microchipdirect.com/product/search/all/atmega328
https://www.microchipdirect.com/product/atmega2560

## Slide 18: architecture 32u4
Bien plus complet que le 328
Présence native de l'usb 2.0
Notes: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-7766-8-bit-avr-atmega16u4-32u4_datasheet.pdf

## Slide 19: Atmega32u4 pinout TQFP
Proche du ATMEGE328
Nouvelle generation
Prise en charge USB en entree
Supporte le mode périphérique λ pour PC

## Slide 20: Processeurs Atmel atmega
Processeur 8 bits
  16 Mhz
    Atmega 1280 / 2560*
      flash : 128 Kb ou 256 Kb
      Format : TQFP ou TFBGA
      Write cycle :
        flash 10 000x
        EEPROM 100 000x
      EEPROM 4Kb
      SRAM 8Kb
      Hardware Interruptions : 6
      I/O :
        54 numériques dont 15(8/16bits) PWM
        16 analogiques 10 bits DAC
      Protocoles :
        SPI, I²c,
        JTAG
        4 UART
Notes: https://www.microchipdirect.com/product/search/all/atmega328
https://www.microchipdirect.com/product/atmega2560

## Slide 21: Architecture 2560
atmega 2560
  Datasheet
    liens
Plus complet que l'atmega 328
  plusieurs USART serial matériel
  toujours Watchdog avec timer
  toujours un avr cpu
Notes: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2549-8-bit-avr-microcontroller-atmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf

## Slide 22: Les kits Arduino
Arduino Mega2560
    atmega2560
Arduino Uno & Uno R3
    Uno atmega328 (QFP)
    Uno R3 atmega328 (DIP)
Arduino nano
    atmega328 (QFP)
Arduino mini
    atmega328 (QFP)

## Slide 23: Arduino & 32bits
Arduino DUE
    processeur : AT91SAM3X8E
    84 Mhz
    Flash : 2x256 Kb
    SRAM : 64 Kb + 32 Kb
    EEPROM
    54 I/O numériques
    12 analogiques 12 Bits DAC Input
    2 analogiques Output
    USB On The Go

## Slide 24: Les kits compatible arduino
Différentes cartes "compatibles"
  Formats
    Pinguino  PIC32MX400
    Intel
    …
  Attention aux voltages 5V vs 3.3V
  compatible = enfichable sur shield

## Slide 25: Arduino & shield
Shield = bouclier
Enfichable
  multiples formats
    nano
    uno
    mega
Proto shield

## Slide 26: Les shields
CNC Shield
Wifi shield
GPRS / LTE
Screen LCD 16x2/20x4 Shield
RJ45

## Slide 27: Shield & formats
certaines shields sont disponibles pour
  Nano
  Mega

## Slide 28: Les modules
Les modules sont sur des pcb
  Les composants nécessaires à la puce
  principale pour fonctionner(régulateur tension, résistances, …)
  La puce principale peut exister sans
  module
    exemple :
      bmp280
        composant intégrable
        module

## Slide 29: Les circuits intégrés
avec ou sans programmation
le CI peut nécessiter un montage spécifique de composants
Documentation nécessaire
    ex LM393, NE555, atmel328,PIC,…

## Slide 30: Conclusion
Dans ce chapitre, nous aborderons :
  L’open hardware
  Wiring et arduino
  Les cartes principales de développement pour ATMEGA
  Les pinouts des cartes
  Les compositions des processeurs ATMEGA
  Logique shield & modules

## Slide 31: Rappel electroniques

## Slide 32: Sommaire
Dans ce chapitre, nous aborderons :
  Comment reconnaitre les composants
  Les lois basiques de l’ électronique
  Les I/O Tout ou Rien
  Le PWM
  Les protocoles UART, SPI I2C
  Les 2 ports ICSP et les 2 ATMEGA présents sur les cartes

## Slide 33: Reconnaitre les basiques
Résistance
  Elle est exprimée en Ohm(s)
  Elles existent en CMS
Condensateur
  Il est exprimé en décimal de farad (µf micro farad, pf pico farad…)
Ils existent en CMS

## Slide 34: Reconnaitre les basiques
Quartz
  exprimé en Hertz(s) Hz
      ou
inductance
  exprimée en Henri
Circuit intégrés
  type gestion de puissance
  type générique

## Slide 35: Les lois électroniques
En Série
En parallèle
Remplacer un ensemble de résistance en une résistance unique équivalente
2 Montages série & parallèle
L’inverse de la résistance équivalente = la somme de l'inverse des résistances
Calculer les résistances
en série en 1er
    5 Ω = 3Ω + 2Ω
1/Req=1/R1+1/R2+1/R3…+1/Rn
La somme des résistances = Résistance équivalente
Req = R1 + R2 + R3 … + Rn
Notes: Pour les capacitances la tendance s’inverse :
Serie : 1/CondensateurEq = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 … + 1/Cn
Parallele : CondensateurEq = C + C2 + C3 … + Cn
Et pour les inductance :
Serie : Leq= L1 + L2 + L3 … + Ln
Parallele : 1/Leq= 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 … + 1/Ln

## Slide 36: Les lois électroniques
Loi d’hom Ω
Une formule qui fais tout
U(tension v)=R(résistance Ω) x I(intensité A)
Et qui se décline
    Pour l’intensité : I=U/R
    Pour la résistance : R=U/I
Exemple d’application :
    VCC = 12V
    R1 = 560Ω
    R2 = 560Ω
Notes: Kirchhof a aussi mis en évidence le pont diviseur de tension souvent appelé pont de kirchhoff
loi de kirchhoff sur les ponts diviseur de tension : https://fr.wikiversity.org/wiki/Loi_de_Kirchhoff/Pont_diviseur_de_tension

## Slide 37: Les lois électroniques
énoncé en 1845 par le physicien Allemand Gustav Kirchhoff
Permet d’obtenir des tensions inferieur
R1 permet l’écoulement de l’intensité
Aussi appelé pont diviseur de tension
Pont de kirchhoff
Notes: Kirchhof a aussi mis en évidence le pont diviseur de tension souvent appelé pont de kirchhoff
loi de kirchhoff sur les ponts diviseur de tension : https://fr.wikiversity.org/wiki/Loi_de_Kirchhoff/Pont_diviseur_de_tension

## Slide 38: Les lois électroniques
Loi des mailles
énoncée en 1845 par le physicien Allemand Gustav Kirchhoff
Tension = différence de potentiel électrique entre 2 points
La somme des tensions est égale a 0v dans une maille
V1-V2-V3-v4=0
Notes: Kirchhof a aussi mis en évidence le pont diviseur de tension souvent appelé pont de kirchhoff
loi de kirchhoff sur les ponts diviseur de tension : https://fr.wikiversity.org/wiki/Loi_de_Kirchhoff/Pont_diviseur_de_tension

## Slide 39: Les lois électroniques
Loi des nœuds
énoncée en 1845 par le physicien Allemand Gustav Kirchhoff
Somme des intensités arrivant a un point=Somme des intensités sortant d’un point
i2+i3=i1+i4
Notes: Kirchhof a aussi mis en évidence le pont diviseur de tension souvent appelé pont de kirchhoff
loi de kirchhoff sur les ponts diviseur de tension : https://fr.wikiversity.org/wiki/Loi_de_Kirchhoff/Pont_diviseur_de_tension

## Slide 40: Niveau logiques
Composants à niveaux logique TOR (Tout Ou Rien)
  différentes normes
Arduino
Raspberry
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie

## Slide 41: CAN ou NAC
Convertisseur Analogique vers Numérique
  Interprétation numérique d'une valeur analogique
  Echantillonnage a une fréquence donnée 16Mhz max(arduino)

## Slide 42: DAC
Convertisseur Numérique vers Analogique
  Définit un niveau de tension (volt) constant pendant un court lapse de temps
  Echantillonnage a une fréquence donnée
  Conversion avec pertes effet palier ligne rouge

## Slide 43: PWM
Pulse Width Management
  valeur sur 8bits  de 0 à 255
  Remplissage de cycles (Périodes)
  Période t(s) = 1/ fréquence f (périodes par secondes)
    ex :
      f = 16Mhz = 16 000 Hz
      t= 1 / 16 000 = 0,0000625 s = 0,0625 ms = 62,5µs
  Sur arduino les sorties PWM sont indiquées par : ~
t(s)
0(0v)
1(5v)
50%
127
90%
229
10%
25
Période

## Slide 44: UART
Liaison Full duplex (entrée /sortie simultanées)
Liaison série RS232 utilisée sur les ports séries des ordinateurs (prise DB9)
2 ports de données
  Tx (Transmit)
  Rx (Recieve)
Masse commune
Tension de fonctionnement sur les ports sur les mêmes plages TOR

## Slide 45: Protocole I²C
Inter-Integrated Circuit (aussi TWI ou TWSI)
  Développé par Philips en 1982 et maintenu par NXP
    6eme édition en 2014
  Bus série synchrone bidirectionnel half-duplex (entrée OU sortie a la fois)
  Sélection par adresses
  1 port de données
    SDA (Serial Data Line)
  1 port de synchronisation
    SCL (Serial Clock Line)
  Pull-up résistances

## Slide 46: Protocole S.P.I.
Serial Peripherial Interface
  Développé par Motorola
  Bus série synchrone full duplex
  Master / Slave
  1 port de sélection périphérique
    CS (Cable Select) ou SS (Slave Selector)
  2 ports de données
    MOSI (Master Out Salve In) ou SDA, SDO, DO,SO
    MISO (Master In Slave Out) ou SDI, DI, SI
  1 port de synchronisation d'horloge
    CLK ou SCLK
Ports communs à tous les périphériques
Valeur 1 pour activer un périphérique
Unique pour chaque périphérique

## Slide 47: Arduino pinout
ATMEGA328
Liaison USB
Alimentation 5V-18V
Alimentation 3,3V 5V GND
Entrées / sorties Analogiques CAN
Port SPI
Entrées / sorties numériques
Processeur
Notes: L’ensemble des ports Analogiques possèdent des DEFINE pour facilité leur nommage lors du développement .
Ces define sont implicitement inclus lors de la compilation et séléctionnés en fonction du choix de la carte effectué pour la compilation du binaire a televerser
Les IO analogique se nomment : A0, A1, A2, A5, Ax

## Slide 48: Détails techniques

## Slide 49: Arduino UNO pinout
Port SPI
Entrées / sorties numériques permettant le PWM
Port sda/scl I2c
Fonctionnent aussi en TOR (14 ->19)

## Slide 50: Arduino Mega2560 pinout
Liaison USB
Alimentation
5V-18V DC
Entrées / sorties numériques
Processeur
Entrées / sorties Analogiques CAN
Alimentation 3,3V 5V GND
Port SPI
GND
5V

## Slide 51: Arduino Nano pinout
Liaison USB
Entrées / sorties analogiques CAN
Alimentation 3,3V
Port SPI
Alimentation
5V-12V DC
Alimentation 5V GND
Entrées / sorties numériques 0  13

## Slide 52: Arduino Leonardo et 32u4

## Slide 53: arduino & ICSP2
Rôle du Mega8
    liaison usb  serial
    souvent remplacé par CH340*(* LOW COST)
Rôle du 2eme port isp
    Programmation
    du mega8
    Pas dispo sur
    ch34O ou eq.

## Slide 54: Alternatives
ESP8266 / ESP32
Jusqu’à 8 Mo
  espFS
  Arduino IDE compatible
  Différents formats

## Slide 55: Alternative
OLIMEX
  PIC32MX220F032D
    PIC32 PINGUINO MX220
  PIC32MX440 256H
    PIC32 PINGUINO MICRO
    PIC32 PIGUINO
Notes: PIC32 pinguino : https://www.olimex.com/Products/Duino/PIC32/PIC32-PINGUINO/open-source-hardware
PIC32 pinguino MX220 :https://www.olimex.com/Products/Duino/PIC32/PIC32-PINGUINO-MX220/open-source-hardware
Pinguino sur arduino ide :https://github.com/OLIMEX/Arduino_configurations/tree/master/PIC

## Slide 56
Dans ce chapitre, nous avons aborder :
  Comment reconnaitre les composants
  Les lois basiques de l’ électronique
  Les I/O Tout ou Rien
  Le PWM
  Les protocoles UART, SPI I2C
  Les 2 ports ICSP et les 2 ATMEGA présents sur les cartes

## Slide 57: Entrées / sorties
I/O I/O en rentrant du boulot…

## Slide 58: Sommaire
Les entrées / sorties
  Ports numériques
  Port analogique (CAN)
  Etats TOR
  PWM

## Slide 59: Arduino UNO Entrée numérique Tout Ou Rrien
Ports pré câblés
  Hardware Serial + LED
    ports 0 Recieve / 1 Transmit
  Led
    port 13
Différents modes
  HIGH ou LOW
  Modulation PWM
  native
    symbolisé par ~
Entrées sorties TOR
Pulse Width Modulation
Nécessite :
pinMode(port, TYPE)
TYPE= INPUT|OUTPUT

## Slide 60: Arduino UNO Entrée analogique CAN
CAN 10bits
  Plage
    0000000000 = 0
    1111111111 = 1023
  pas :
    5v max / 1024 possibilités
    0,0048828125V
Ports pré câblés
  Analogique ou Hardware I²C
    ports
      A4 sda
      A5 clk
Entrées / sorties numériques
Entrées sorties CAN
CLK
sda

## Slide 61: Conclusion
Les entrées / sorties
  Ports numériques
  Port analogique (CAN)
  Etats TOR
  PWM

## Slide 62: Développement & IDE

## Slide 63: Sommaire
Les ide
  Arduino IDE
  Code::blocks
  Scratch
  Visual studio
  Atmel studio

## Slide 64: Arduino IDE
Arduino IDE
  Fournit par arduino.cc
  Fichiers .INO
  Envoie de bootloader
  Compilation
  envoie carte
  compatible esp8266, …

## Slide 65: Code::Blocks
IDE C/C++
  Coloration syntaxique
  Plugin arduino
    standalone
      dépendances nécessaires
        arduino.h
        avr.h
    Compilation arduino
    Simulateur Arduino*
    Envoie carte arduino
Notes: *simule que les sorties Serial.print , analogWrite, …, pas les entrées analogRead, Serial.readLine, …

## Slide 66: scratch
Scratch IDE
  Développement simplifié
    à base de brique a assemblé
  Développement RAD
  Génération du code arduino
  composants limités

## Slide 67: VS CODE
Multiplateforme
Edité par MS
Prise en charge du C/C++
Snippets C / C++ / arduino
Accès library
  Nécessite Arduino d’installé
Gratuit

## Slide 68: projets virtuels
Fritzing propose des breadboard virtuels
  Création schématique
  Ecoute de ports COM
  compilation & téléversement
  sur carte arduino
    dépendent de arduino IDE
  Design de typons
    génération des fichiers gerber
    service d'impression PCB

## Slide 69: avr studio / atmel studio
Prend en charge toute une gamme de composants
permet le debug & l'édition assembleur est facilité***
Basé sur
Visual studio

## Slide 70: ThinkerCAD
Simulation de circuits électroniques
  gratuit
  simulation arduino et certains modules
  Ecriture du code en C/C++ arduino ou scratch
Espace personnel avec sauvegarde & simu des projets

## Slide 71: Simulateur AVR
Chargement de elf dans des puces virtuelles
    Simutron
    PicSim
    SimulIDE
Notes: Simutron : https://sourceforge.net/projects/simutron/
Picsim : https://sourceforge.net/projects/picsim/
Simulide:https://sourceforge.net/projects/simulide/

## Slide 72: Visual studio & visual micro
Microsoft Visual studio
Plugin de visual studio
  assez proche de avr studio mais en moins complet
  prise en charge des compilations avr
  prise en charge des téléversements

## Slide 73: Conclusion
Les ide
  Arduino IDE
  Code::blocks
  Scratch
  Visual studio
  Atmel studio
  thinkerCAD

## Slide 74: Ecrire du code arduino & Bases du langage

## Slide 75: Sommaire
Historique du C/C++
En C
  La syntaxe,
  Les variables,
  les tableaux
  Les chaines,
  Les fonctions,
  Les pointeurs
  La doc

## Slide 76: C l’histoire
D’après wiki :
    La C est un langage de programmation impératif généraliste, de bas niveau. Inventé au début des années 1970 pour réécrire UNIX
Particularités
  Procédurale
  Pas d’objet, mais des structures
  Pas de string mais des char* ou char[ ]
Compilé
    Gcc le plus souvent

## Slide 77: C++ l’histoire
C++ est un langage de programmation compilé permettant la programmation sous de multiples paradigmes
    Objets, procédurale, générique,…
    1ere version en 1983
    Syntaxe très proche du C
    Plus de concepts Complexe

## Slide 78: Analysons la syntaxe du C (I)
Déclaration de fonctions
    TypeDeRetour nomDAppel (typeParam nomParam , typeParam2 nomParam2, …)
    { } pour délimiter le contenu d’instruction de la fonction
    Valeur de retour si non void
    Appel d’une fonction déjà déclarer
      Finir toutes les instructions par ;
#include "monHeader.h"
double mafunction (void)
{
double retour = 0;
char chaine[32]="hello";
float entiers[2] = [8.2F,0F];
appelFonction(param1, param2 );
sansparam( );
return retour;
}

## Slide 79: Fonctions & prototypes
Une fonction doit être déjà connu pour être utilisée
  Les prototypes décrivent le nom et le comportement (entrée & sortie) des fonctions pour soumettre l’existence de la déclaration principale
    Soit dans le fichier C limite la capacité d’inclusion
    Soit dans le fichier H pour diffuser l’existence hors du fichier C
Fichier .h
bool isNum4(int);
Fichier .c
#include "fichier.h"
void add(int,int,int*);
void main (void)
{
add(1,2,p_resMain);
}
void add(int a,int b,
int* res)
{
isNum4(a);
*res = a + b;
}
bool isNum4(int n)
{return n==4?true:false;}

## Slide 80: Analysons la syntaxe du C (II)
Déclaration de variables
    Type nomVariable ;
    Type nomVariable = value ;
      Finir toutes les instructions par ;
    type en minuscule pour les primitifs
    Type Commence par majuscule en CamelCase pour les autres
Types de variables
    int , unsigned int et uint8_t
    long, unsigned long, uint16_t
    float, unsigned float
    double
    struct votreStructure
    char, byte, …
int mafunction (void)
{
int nomVariable = 0 ;
char chaine[6]="hello" ;
float entiers[2] = [8.2F,0F];
appelFonction(param1, param2 );
sansparam( );
return EXIT_SUCCESS;
}

## Slide 81: Déclaration Globale vs Locale
Globale
    La portée est pour toute l’éxécution du programme et modifiable de tous
    Durée de vie constante
Locale
    Seul le bloc dans le quel il est déclarer peut accéder a la variable
    La variable sera détruite en fin de vie du bloc
float entiers[2] = [8.2F,0F];
int mafunction (void)
{
int nomVariable = 0 ;
char chaine[6]="hello" ;
For(int i=0;i<6;i++){…}
return EXIT_SUCCESS;
}

## Slide 82: Les opérateurs
Arithmétique
    +, - addition, soustraction
    ++, -- incrémentation, décrémentation
    *, / multiplication, division
    % modulo (reste de division euclidienne)
Logique et comparaison
    ||, && ou, et
    ==, != Strictement égale ou strictement différent
Affectation
    = affectation de valeur ou d’adresse
    =+, =-,=*,=/ affecte la destination opérer avec l’ensemble de droite

## Slide 83: Les tableaux
Déclaration
    Type nomVar [ nbDElements ];
  Le type peut être : int, float, struct maStruct, …
Usage
    maVariable[0]=2;
Adresses consécutives
  Ne se redimensionne pas
    Bien dimensionner des l’instanciation;
MEMOIRE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
int str[5];
str+1;
char str[5]="helo";
printf("%c -> %c",str[1], str+sizeof(char));

## Slide 84: Les chaines de char
char est un caractère mais
char[ ] un tableau de caractères
    Prévoir un espace de plus pour le caractère de fin de chaine ‘\0’
    Se déclare de la manière suivante
    char maChaine[19]="une chaine de char";
Les fonctions de chaines
    strlen taille de la chaine jusqu’à \0
    strcat et strncat concat de chaines
    atof, atoi, atol conversion alpha to float, int, long,
    https://devdocs.io/c-strings/ ,…

## Slide 85: Les pointeurs
Une fonction peut seulement éditer un paramètre d’entrée pour elle-même
Un pointeur peut modifie une valeur pointé
Pointer = 1 Octet d’adresse mémoire
Un pointer possède un type pour connaitre l’organisation et la taille de l’instance pointé
Source translate.google.fr
Mémoire
La variable instancié
Le pointeur *

## Slide 86: Pourquoi les pointeurs ?
La fonction créée une copie local de la variable en paramètre
Le pointeur modifie7 le contenu d’un espace mémoire sans passer par la variable qui la créée
int main (void)
{
int resMain=0;
int *p_resMain=&resMain;
int retour=add(1,2,p_resMain);
printf("%d",resMain);
}
void add(int a, int b, int* res){
*res = a + b;
}
Sortie : 3
int main (void)
{
int resMain=0;
int retour=add(1,2,resMain);
printf("%d -> %d",resMain,retour);
}
int add(int a, int b, int res){
res = a + b;
return res;
}
Sortie : 0 -> 3

## Slide 87: Utiliser les pointeurs
Un jeu d’étoiles
    & représente l’adresse d’une instance
    * pour la valeur pointée par un pointeur
Oubliez pas de prévoir les espaces dans la mémoire si pas affecté à une variable instancié
    int* ptr=(int *) calloc (1,sizeof(int));
Déclaration | Valeur | adresse
int variable; | variable | &variable
int* ptr=&variable; | *ptr | ptr
int** ptr_ptr=&ptr; | **ptr_ptr | *ptr
Int*** ptr_ptr_ptr= &ptr_ptr; | ***ptr_ptr_ptr | **ptr_ptr_ptr

## Slide 88: Conclusion
  Historique du C/C++
  En C
  La syntaxe,
  Les variables,
  les tableaux
  Les chaines,
  Les fonctions,
  Les pointeurs
  La doc

## Slide 89: Arduino et le C/C++
Coder pour les puces

## Slide 90: Sommaire
Dans cette partie nous allons aborder :
  Structure ino
  Entrée sortie analogique
  Entrée sortie numérique
  Communication série
  Inclusion de librairie

## Slide 91: Fichier INO minimum
2 sections obligatoires
  C/C++ légères différences avec les standards
    Méthode d’inclusion
  setup
    Fonction exécuter automatiquement au début de l'exécution du programme
  loop
    Fonction exécuter en boucle tout au long de l'exécution du programme
/**Fichier.ino**/
void setup()
{
//setup
}
void loop()
{
//loop
}

## Slide 92: Lecture / Ecriture Analogique
Lecture Ecriture des ports analogiques par conversion CAN
    Sur 10bits soit de 0 à 1023
  Lecture
    analogRead( PinReference )
      Renvoie la valeur interpréter par le CAN
  Ecriture
    analogWrite( PinReference, value )
      Envoie la tension interpréter par le CAN avec la valeur de value
  Les pin sont identifiés nativement par des constantes
      A1
      A2
      A…

## Slide 93: TP "illumination progressive"
Brancher une LED et un potentiomètre sur un port analogique
Lire la valeur du potentiomètre et illuminer la LED en fonction du potentiomètre

## Slide 94: Lecture / Ecriture Numérique / binaire / PWM
Lecture Ecriture des ports numériques
  Envoie d'états sur un port
    true  HIGH
      5v
    false  LOW
      0v
    Valeur PWM entre 0 et 255
  Les entrées et sortis doivent être définit pour chaque usage
    pinMode( PinReference, IOType)
      set le pin sur le mode d'entree ou de sortie suivant la valeur IOType
        OUTPUT
        INPUT
  Lecture
    digitalRead( PinReference )
      Renvoie la valeur PWM présente sur le pin PinReference
  Ecriture
    digitalWrite( PinReference, value )
      Envoie le remplissage de cycle correspondant a la value PWM ou binaire
pinMode set des résistances internes sur 5v ou 0v

## Slide 95: TP "Blink"
Brancher une LED sur le port 13
Niveau I :Faites la s'allumé, puis s'éteindre à intervalle régulier.
Niveau II :Faites la scintiller (PWM)

## Slide 96: Fonction Serial
Lot de fonction pour communiquer sur le port série matériel présent dans l'objet Serial
  Démarrer le port série
    Serial.begin( speed [,config])
  Ferme le port série
    Serial.end()
  nb de bytes disponible
    Serial.available()
      Renvoi le nb de bytes disponible en lecture
Notes: Dans le cas de certaines cartes Serial1, Serial2, Serial2, Serial3, Serial4 sont disponible pour les ports serie materiel

## Slide 97: Fonction écriture Série
Ecriture sur le port série
  Ecrire des caractères
    Serial.print( charString)
    Serial.println( charString)
  Ecrire des bytes
    Serial.write( byteArray)
Notes: Dans le cas de certaines cartes Serial1, Serial2, Serial2, Serial3, Serial4 sont disponible pour les ports serie materiel

## Slide 98: Fonction lecture Série
Lecture sur le port série
  attente jusqu'à présence d'une chaine
    Serial.find( charString )
  Lecture byte à byte
    Serial.peek( charString )
    Serial.read()
      renvoie un byte du buffer serie
  Lecture chaine
    Serial.readBytes( charBuffer, length)
      renvoie le nb de bytes placé dans charBuffer dans la limite de length & SerialTimeout
    Serial.readString()
      renvoie un string lue dans la limite de SerialTimeout
  Interruption à réception série
    Déclarer une fonction void serialEvent ()
  Définition de timeout
    Serial.setTimeout ( tempsEnMillis )
Notes: Dans le cas de certaines cartes Serial1, Serial2, Serial2, Serial3, Serial4 sont disponible pour les ports serie materiel

## Slide 99: Gestion du temps
Faire une attente sur le processus en cours
  en millisecondes
    delay();
  En microsecondes
    delayMicroseconds();
Connaitre le temps machine depuis le début de l’éxecution
  en millisecondes
    millis();
  en microsecondes
    micros();

## Slide 100: Fonctions trigonométriques & random
  Cosinus
    cos(radAngle);
  Sinus
    sin(radAngle);
  Tangente
    tan(radAngle);
Valeurs aléatoires
    randomSeed()
      set la graine pour les random
    random([min,]max)
      Renvoie une valeur aléatoire

## Slide 101: Conclusion
Dans cette partie nous avons aborder :
  Structure ino
  Entrée sortie analogique
  Entrée sortie numérique
  Communication série
  Inclusion de librairie

## Slide 102: Starter Pack

## Slide 103: Sommaire
Dans cette partie nous allons aborder :
  Contenu du starter Kit
  Conceptions des projets du kit

## Slide 104: The Starter Kit
Notes: https://www.elecrow.com/download/Starter%20Kit%20for%20Arduino(user%20manual).pdf

## Slide 105: Arduino starter kit
Contenu du kit officiel
Arduino livre(170 pages)
1 Arduino UNO rev.3 1
cable USB
1 Breadboard
1 base
1 9v bat.
70 Solid core jumper wires
2 Stranded jumper wires
6 Photoresistor [VT90N2 LDR]
3 Potentiometer 10kilohm
10 Pushbuttons
1 Temperature sensor [TMP36]
1 Tilt sensor
1 LCD alphanumeric (16x2 characters)
LED (bright white)
1 LED (RGB – common cathode)
8 LEDs (red) 8 LEDs (green) 8 LEDs (yellow) 3 LEDs (blue)
1 Small DC motor 6/9V
1 Small servo motor
1 Piezo capsule [PKM17EPP-4001-B0]
1 H-bridge motor driver [L293D]
2 Optocouplers [4N35]
5 Transistor [BC547]
2 Mosfet transistors [IRF520]
5 Capacitors 100nF 3 Capacitors 100uF 5 Capacitor 100pF
5 Diodes [1N4007]
3 Transparent gels (red, green, blue)
1 Male pins strip (40x1)
20 Resistors 220 ohm 5 Resistors 560 ohm 5 Resistors 1 kilohm 5 Resistors 4.7 kilohm 10 Resistors 10 kilohm 5 Resistors 1 megohm 5 Resistors 10 megohm

## Slide 106: Le livre de projets
Un ensemble de conseil technique pour découvrir l'Arduino
Un ensemble de projets pédagogique
    01 Get to Know Your Tools
    02 Spaceship Interface
    03 Love-o-Meter
    04 Color Mixing Lamp
    05 Mood Cue
    06 Light Theremin
    07 Keyboard Instrument
    08 Digital Hourglass
    09 Motorized Pinwheel
    10 Zoetrope
    11 Crystal Ball
    12 Knock Lock
    13 Touchy-feely Lamp
    14 Tweak the Arduino Logo
    15 Hacking Butons
Notes: https://bastiaanvanhengel.files.wordpress.com/2016/06/arduino_projects_book.pdf

## Slide 107: Projet 01 Get to Know YourTools
Page 21 (v. EN)
Appréhension de
la breadoard
Appréhension des pins
d’alims de l’arduino
Connaissance électronique :
  La diode électro luminescente
    Relation U/R/I

## Slide 108: Projet 02 Spaceship Interface
PullUp / PullDown resistor
  pinMode
Gestion entrées
  DigitalRead
Gestion sorties
  digitalWrite
Test logiciel
    Niv avancé : Gestion par vecteur & debounce

## Slide 109: Projet 3 love Ô Meter
Page 44 (v. EN)
Prise en main d’un capteur analogique
  Capteur de température TMP36
    analogRead
Lisaison serie

## Slide 110: Projet 4 ColorMixingLamp
Page 53 (v. EN)
Lecture analogique
  analogRead
Modulation PWM
  digitalWrite

## Slide 111: Projet 5 MOOD CUE
Page 63 (v. EN)
Gestion des servo-moteurs
    Servo write

## Slide 112: Projet 6 LIGHT THEREMIN
Page 71 (v.EN)
Buzzer
  Tone
  analogWrite
  Frequence
  delay

## Slide 113: Projet 7 KEYBOARD INSTRUMENT
Page 79 (v.EN)
Pont diviseur
Lois d’hom
Multiplexage numérique

## Slide 114: Projet 8 DIGITAL HOURGLASS
Page 87 (v.EN)
Tilt switch
Gestion du temps
Aprehension des fonctions time

## Slide 115: Projet 9 MOTORIZED PINWHEEL
Page 95 (v.EN)
MOSFET
DC motor
Isolation basse / forte tension

## Slide 116: Projet 10 ZOETROPE
Page 103 (v.EN)
Contrôle de DC
Moteur avec CI
H-BRIDGE L293

## Slide 117: Projet 11 11 Crystal Ball
Page 115 (v.EN)
Usage du LCD
  Lib liquidCrystal
Exercice avancé :
    lcd avec PCF8574

## Slide 118: Projet 12
Synthese

## Slide 119: Projet 13 Touchy-feelyLamp
Page 137 (v.EN)
Pont diviseur
pour sensors capacitifs
    CapacitiveSensor

## Slide 120: Projet 14 Tweakthe Arduino Logo
Page 145 (v.EN)
Mannipulation serie avancé
  Serial.write

## Slide 121: Projet 15 15 Hacking Butons
Page 157 (v.EN)
Usage d’optocoupleur

## Slide 122: Conclusion
Dans cette partie nous avons aborder :
  Contenu du starter Kit
  Conceptions des projets du kit

## Slide 123: Conduire un Projet Embarqué

## Slide 124: Sommaire
Dans cette partie, nous allons aborder ;
  Cibler les besoins
  Dimensionner les besoins matériels
  Coder le projet
  Concevoir un prototype
  Passer de projet à produit

## Slide 125: Cibler les besoins
Détail des besoins type :
  Capter
    IHM :
      boutons, variations manuelle,
      clavier, touch, camera,
      biométrie, badge, Qr, barcode…
    La météo :
      T°c, Pression, humidité,…
    La mécanique :
      Contact, rayon laser,
      Rotations, pression,
      Forces, masse, …
    Environnemental :
      luminosité, engrais,
      ph, salinité,
      profondeur, distance,
      gaz, rails, batteries …
Cibler les besoins
Capter
Agir
Dimensionner les besoins matériels
Coder le projet
Concevoir un prototype
Passer de projet à produit
Réfléchir

## Slide 126: Cibler les besoins
Détail des besoins type :
  Agir sur
    IHM :
      ELECTROCUTER,
      permettre l’accès,
      assurer le confort,
      avertir,…
    L’électricité :
      allumer, éteindre,
      réguler, contrôler, …
    La mécanique :
      Ouvrir, fermer,
      tourner, avancer,
      démarrer, stopper,
      incliner, …
    Environnemental :
      lumières,
      engrais, ph ,
      nourrir, arroser, refroidir,
      réguler, chauffer, …
Cibler les besoins
Capter
Agir
Dimensionner les besoins matériels
Coder le projet
Concevoir un prototype
Passer de projet à produit
Réfléchir
NB : A
EVITER


## Slide 127: Cibler les besoins
Détail des besoins type :
  Réfléchir à :
    IHM :
      assurer une présentation des données,
      comprendre des phrases, y répondre,
      Interpréter des info,
      tirer des conclusion et des alertes, …
    Stockage :
      SD,
      structuration de l’information,
        xml, json, csv
    Sécurité :
      communiquer avec d’autres composants,
      données critiques,
      assurer un réseau,
      agir depuis un réseau, …
Cibler les besoins
Capter
Agir
Dimensionner les besoins matériels
Coder le projet
Concevoir un prototype
Passer de projet à produit
Réfléchir

## Slide 128: Dimensionner le besoin
Détail des besoins type :
  Capter
Penser au vitesses d’acquisition
    Vidéo et radio
      Camera,
      dvb, FM,
      rf, wifi
    Analogique
      Couple de composants analogique,
      Modules préassemblés
      CAN >10bits, CAN I²C supplémentaire(s)
      CAN 8bits RC / PWM émulation
      Résistor array
    Numérique :
      Circuit intégré, Extension de GPIO IC,
      Modules préassemblés
      CAN SPI
      SPI
Cibler les besoins
Dimensionner les besoins matériels
Coder le projet
Concevoir un prototype
Passer de projet à produit
Sensors
Actionneur
Puces
plaques

## Slide 129: Dimensionner le besoin
Détail des besoins type :
  Agir sur
Penser au vitesses d’action
    Les mouvements
Penser aux forces a mettre en œuvre
      Servo, servo continu
      Moteur DC, pas a pas
      Vérins, accumulateurs,
      Relay,
      Tapis roulant…
    L’éléctricité
      Relay,
      Dimmer, …
    Environnement :
      Thermostat, Résistance chauffage
      Valve solénoïde, pompe,
      Peristaltic, ventilateurs,
      Vis sans fin, …
Cibler les besoins
Dimensionner les besoins matériels
Coder le projet
Concevoir un prototype
Passer de projet à produit
Sensors
Actionneur
Puces
plaques

## Slide 130: Dimensionner le besoin
Détail des besoins type :
  Puces sur
Penser au vitesses d’action
    Processeur
En fonction de la taille du contenu a manager de la vitesse et du besoin de ports et de fonctionnalité de la puce
      Atmel
        328, MEGA2560, tiny85/84,
        Arduino uno, nano, micro
      ESP
        VROOM32, MCU, ESP8266,…
      PIC
        PIC32, PIC16
    Stockage
      EEPROM 24C, EPROM
      SD, …
      RAM flash
    Communication Protocolées:
      RS232<->USB : AT8 FT232, CP21
      Wifi : ESP8266, EsP32
      RJ45: W5100, ENC28J60,…
      GSM/GPRS: SIM800, SIM900, …
      Radio :Zigbee, LoRa 2,4GL, SigFox, Vigik,…
      Lecteur de badge, de puces,…
      GPS : NMEA, NEO6, NEO7, SIM908,…
Cibler les besoins
Dimensionner les besoins matériels
Coder le projet
Concevoir un prototype
Passer de projet à produit
Sensors
Actionneur
Puces
plaques

## Slide 131: Coder les besoins
Type de construction
  Projet simple
    Code C / C++
    Code en fichier ino
    Inclusion de librairies extérieurs
    Compilation simple
    Modularité et portabilité limitée
    Bootloader d’origine
    SIMPLE
Cibler les besoins
Dimensionner les besoins matériels
Coder le projet
Concevoir un prototype
Passer de projet à produit
Code simple
Code modulaire

## Slide 132: Concevoir le prototype
Détail des besoins type :
  concevoir :
    Créer et tester en breadboard
    Créer une plaque d’essais
      Fer a repasser
      Prestataire prototype
    Faire fabriquer des plaques
      Prestataires,
      Soudages CMS
    Trouver un boitier
      Résine, moule, 3D , imprimante,..
      Design,…
Cibler les besoins
Dimensionner les besoins matériels
Coder le projet
Concevoir un prototype
Passer de projet à produit
Breadboard
Plaque maison
Pré-série
Boitier

## Slide 133: Du prototype au produits
En faire un produit:
    Production:
      Prestataires,
      Plaques en chine
      Soudures cms
      Test automatisé
      Multicouches
    Soulever des fond
      Incubateurs
        kickstarter
    Faire de beau « enclosures »
      Design et incrustation des IHM
Cibler les besoins
Dimensionner les besoins matériels
Coder le projet
Concevoir un prototype
Passer de projet à produit
Production
Fonds
boitier

## Slide 134: Conclusion
Dans cette partie, nous allons aborder ;
  Cibler les besoins
  Dimensionner les besoins matériels
  Coder le projet
  Concevoir un prototype
  Passer de projet à produit

## Slide 135: librairies

## Slide 136: Sommaire
Dans cette partie nous allons aborder :
  SoftwareSerial
  EEPROM
  LiquidCrystal
  wire

## Slide 137: SoftwareSerial
Librairie de gestion de communication série logiciel
    #include <SoftwareSerial.h>
définition d'un port série logiciel
    SoftwareSerial mySerial(rxPin, txPin);
Fonctionnement proche de HardwareSerial
Seul les fonction suivantes sont disponible
    available()
    begin()
    isListening()
    overflow()
    peek()
    read()
    print()
    println()
    listen()
    write()
Notes: pour la réception simultané sur plusieurs ports série logiciel préféré la librairie tiers AltSoftSerial : https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_AltSoftSerial.html

## Slide 138: liquidCrystal
librairie pour afficheur LCD en lignes caractères
    #include <liquidCrystal.h>
définition d'un écran LCD
    LiquidCrystal lcd(rsPin, Epin, bit0,bit1,bit2,bit3,bit,4,bit5,bit6,bit7);
    LiquidCrystal lcd(rsPin, Epin,bit4,bit5,bit6,bit7);
Notes: https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal

## Slide 139: LiquidCrystal lib
Liste des fonctions disponibles :
    LiquidCrystal()
    begin()
    clear()
    home()
    setCursor()
    write()
    print()
    cursor()
    noCursor()
    blink()
    noBlink()
    display()
    noDisplay()
    scrollDisplayLeft()
    scrollDisplayRight()
    autoscroll()
    noAutoscroll()
    leftToRight()
    rightToLeft()
    createChar()

## Slide 140: EEPROM
Pour l'accès à l'EEPROM interne
  512Bytes
    #include <EEPROM.h>
définition d'accès à un eeprom
    EEPROM.get (memoryAddr, dataToGet);
    EEPROM.put (memoryAddr, dataToGet);

## Slide 141: EEPROM
Librairie de lecture & écriture dans l'EEPROM interne
https://www.arduino.cc/en/
Reference/EEPROM
Examples
  EEPROM Clear
  EEPROM Read
  EEPROM Write
  EEPROM Crc
  EEPROM Get
  EEPROM Iteration
  EEPROM Put
  EEPROM Update
Fonctions
  read()
  write()
  update()
  get()
  put()
  EEPROM[]
Notes: https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM

## Slide 142: Wire
bibliothèque de base pour i²c
  2 adresses
    adresse du périphérique sur le bus
    adresse de la data dans la mémoire
      exemple : lire et écrire sur un EEPROM, une autre carte arduino, … , sur un bus I²C

## Slide 143: Conclusion
Dans cette partie nous avons aborder :
  SoftwareSerial
  EEPROM
  LiquidCrystal
  wire

## Slide 144: Utilisons quelques modules

## Slide 145: Sommaire
Dans cette partie nous avons aborder :
  Un ensemble de librairies
  Leur fonctionnement
  Leur docs

## Slide 146: composants passifs
Thermistance
LDR
Assemblage par pont de résistances

## Slide 147: Analogique & Comparateurs Digitaux – YL-38
Compare une tension de référence et une tension de capteur
  à base d'ampli OP LM393
  compatible capteur passif dipôles
    Thermistances, résistance variables, …
      Exemple avec un capteur d'humidité du sol
Entrée capteur analogique
Réglage niveau du comparateur
Comparateur LM393
Alimentation 3.3V ou 5v
Sortie :
A0 : Analogique
D0 : Numérique
GND

## Slide 148: Actionneurs Digitaux
Utilise un relai pour isoler des circuits de puissances différentes
Souvent utilisé en domotique (3.3V/5v pilote du 110/220V)
1 seule entrée / sortie par canal
Un signal HIGH active la sortie
Un signal LOW désactive la sortie

## Slide 149: HC-SR04
Télémètre à ultrasons
    Plage : 2 cm à 400 cm
    angle de détection : 15°
    résolution : 0.3cm
Rapport entre le temps de réception d'un son émis (pendant 10µs) puis reçu & la vitesse du son
Ports :
    Trig : emeteur
    echo : recepteur
Notes: https://www.gotronic.fr/pj2-hc-sr04-utilisation-avec-picaxe-1343.pdf
lib : https://github.com/Martinsos/arduino-lib-hc-sr04

## Slide 150: DHT11 / DHT22
Sonde d'humidité résiduelle & température
  DHT11
        Humidité : 20% ~ 80% ± 5%
        T°c : 0°C ~ 50°C ± 2°C
        Fréquence : 1Hz (1/sec)
        Dégradation : ± 1%/an
  DHT22
        Humidité : 0% ~ 100% ± 2% (5% en extrême)
        T°c : -40°C ~ 150°C ± 0.5°C
        Fréquence : 2Hz (2/sec)
        Dégradation : ± 0.5%/an
Librairie DHT
3~5V
GND
Data
Pull-up
4.7KΩ*
Notes: *Pull-up de 4.7KΩ ou 10KΩ dans certains cas

## Slide 151: Array Keypad
Découpage en colonnes & en lignes
Différents modèles
    4 x 5
    1 x 4
    …
avec boutons
ou avec membranes
librairie keypad
Notes: doc : http://playground.arduino.cc/Code/Keypad

## Slide 152: Array Keypad
inclusion de la lib
Définition des dimensions
    nb de lignes
    nb de colonnes
Définition du keymap
Définition des pin
    lignes
    Colonnes
Définition du keypad
    makeKeymap(hexaKeyMap)
    pins des lignes
    pins des colonnes
    constante ligne, constante colonnes
Lecture des caractères saisies
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 3;
char hexaKeyMap[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3'}, {'4','5','6'},//Row 0 & 1
{'7','8','9'}, {'N','0','Y'}};//Row 2 & 3
byte rowPins[ROWS] = {3, 2, 1, 0};
byte colPins[COLS] = {7, 6, 5, 4};
Keypad arraykeypad =
Keypad( makeKeymap(hexaKeyMap), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
void loop(){
char customKey = customKeypad.getKey();
}

## Slide 153: Array Keypad
begin(makeKeymap(userKeymap))
waitForKey()
getKey()
getState()
keyStateChanged()
setHoldTime(unsigned int time)
setDebounceTime(time)
addEventListener(keypadEvent)
Notes: adresse de la doc : https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal

## Slide 154: carte SD
communication SPI
    3.3V
    certains sous 5v
Lecture, Ecriture
Librairies
  SDFatLib
  SD

## Slide 155: SD lib
Exemple de sd lin
SD.begin(cs)
    Renvoie true si ok
    Demarre la communnication
Open
    Ouvrir le fichier
Close
    Fermetrue
Read, write
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
void setup() {
if (!SD.begin(CSPin)) Serial.println("init failed!"); myFile = SD.open("test.txt",
FILE_WRITE); if (myFile) {
myFile.println("testing 1, 2, 3."); myFile.close();
}
myFile = SD.open("test.txt"); if (myFile) { while (myFile.available()) Serial.write(myFile.read()); myFile.close();
}
}

## Slide 156: Pour accéder plus en profondeur
Autre exemple d’acces aux volumes des cartes SD
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
void setup()
{
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, CSpin)) Serial.println("Error");
if (!volume.init(card)) Serial.println("error partition ");
root.openRoot(volume);
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
}

## Slide 157: Liquid Crystal
Afficheur de lignes caractères
  Existe en différents gabaries
    (ex 16/20 chars sur 1, 2 ou 4 lignes)
Librairie liquidCrystal
  contrôleur compatible:
    Hitachi HD44780
Notes: datasheet : https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf

## Slide 158: librairie liquidCrystal
LiquidCrystal()
begin()
clear()
home()
setCursor()
write()
print()
cursor()
noCursor()
blink()
noBlink()
display()
noDisplay()
scrollDisplayLeft()
scrollDisplayRight()
autoscroll()
noAutoscroll()
leftToRight()
rightToLeft()
createChar()
Notes: adresse de la doc : https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal

## Slide 159: LiquidCrystal
inclusion de la lib.
Instancier un LiquidCrystal lcd en variable globale
Démarrer le lcd avec
    colonnes
    lignes
Positionner le curseur
    colonne
    ligne
Ecrire du contenu
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
}
void loop(){
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Some text");
}

## Slide 160: PCF8574
I²C I/O extender
  8 Sorties numérique TOR
    Reçoit un entier sur 8 bits
    Transformé en sortie 8x1bit
      P0~P7
  adresse sur 3 bits
    Ports adresse a 0V ou +5v
    7 pcf8574 possible
    sur un bus I²c
exemple :
  Utilisé pour un
  pour faire un lcd
  en i²c
librairie lcd i²c
Adresse sur le bus I²c
0 ou 1 sur 3 bits
Bus I²C
Interruption matériel
4 premières sorties numériques
4 dernières sorties numériques
Notes: librairie lcd i2c : https://github.com/mathertel/LiquidCrystal_PCF8574

## Slide 161: LiquidCrystal_PC8574
inclusion de la lib & dépendances
Instancier un LiquidCrystal_PCF8574 lcd en variable globale
Démarrer le lcd avec
    colonnes
    lignes
Gérer l'éclairage
    Niveau d'intensité
Positionner le curseur
    colonne
    ligne
Ecrire du contenu
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h>
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27);
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
}
void loop(){
lcd.setBacklight(255);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Some text");
}

## Slide 162: tft
Librairies propriétaires
    TFT
    UGLC
    QDTECH
Communication SPI
    MISO sd0
    MOSI sda
    CLK clk
    CS cs
Notes: https://next-hack.com/index.php/2017/08/14/how-to-play-a-video-on-arduino-uno-46-playing-a-20-fps-animation-from-sd-card/

## Slide 163: Accéléromètres ADXL345
Accéléromètre 3 axes
  Plage de mesure : ±2, ±4, ±8, ±16g
  max : 10,000 g
SPI ou I²C
    spi
      cs (Cable Select), scl (Clock) , sd0 (miso), sda (mosi)
    I²c
      scl, Sda
Interruption matériels
    INT1
      tap, doubletap
Librairie ADXL345
Variante MPU6050
Notes: datasheet : https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometer/ADXL345.pdf

## Slide 164: Capteur de pression BMP180
Capteur de pression atmosphérique
    Plage : 300 1100 hPa (altitude +9000 m à -500 m)
    basse consommation 5µA/Sec
    0.06 hPa (0.5 m) in ultra low power mode
    0.02 hPa (0.17 m) advanced resolution mode
    Usage : -40°c et +85°c (0°c à 65°C req.)
Access I²C
    Ports : SDA, SCL
Librairie BMP180
Notes: datasheet : https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf

## Slide 165: nrf24l01
nRF24l01 n'est pas WIFI
Utilisé dans les périphériques 2.4Ghz sans fil
    ex : claviers, souris , gamepad, télécommande d'aéromodélisme, drones, …
faible consommation
  26µA en stand by
communication jusqu'à 2Mbps
Librairie nrf24l01
Notes: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/SMD/nRF24L01Pluss_Preliminary_Product_Specification_v1_0.pdf

## Slide 166: RJ45
module de diffusion réseaux TCP/IP
  Communication spi
    W5100
      Niveau OSI plus haut
        Couche IP
      librairie w5100
    Enc28j60
      Bas niveau OSI
      librairie enc28j60

## Slide 167: GPS & GNSS
Communication série
Message GNSS
Configurable
  Soft U-blox
    Vitesse série
    Fréquence
    assistance CAP
    type de codage
    …
Librairie GNSS
GND
3.3~5V
Liaison série

## Slide 168: GSM & commandes AT
SIM900, SIM800
Liaison série
Capacité
    appel
    data
    SMS
Commande AT normalisées
    Liste dans la doc
Certains modèles
possède un GPS
        SIM908
Existe en shield
Notes: MIC : microphone
Earphone : écouteur
RIRG : déclencheur de sonnerie
GRN : GND

## Slide 169: ESP8266
ATTENTION
  Très proche du nrf24l01 visuellement
Module wifi 2.4 Ghz
  2 GPIO (ou plus*) autonome
  Capacité Access Point wifi
Microcontrôleur ESP8266
  Processeur, Flash & SRAM
Notes: http://fab.cba.mit.edu/classes/865.15/people/dan.chen/esp8266/
Liste des commandes AT :https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/4a-esp8266_at_instruction_set_en.pdf

## Slide 170: Bluetooth HC-05 / HC-06
HC05 salve
HC06 Master ou Slave
SPP-C compatible HC-05/06
  communication serial
    Commandes AT

## Slide 171: RTC
Real Time Clock DS1307
I²C
Possède un EEPROM
Nécessite une pile
Librairie RTC

## Slide 172: librairie logiciel
pour les atmel 32u4
    MouseKeyboard
      permet la saisie clavier et/ou souris par l'arduino pour les ordinateurs (vue comme un périphérique de saisie USB)
      Pris en compte comme clavier ou souris USB (OTG like)
Notes: https://www.arduino.cc/en/Reference.MouseKeyboard

## Slide 173: Conclusion
Dans cette partie nous avons aborder :
  Un ensemble de librairies
  Leur fonctionnement
  Leur docs

## Slide 174: Les interruptions

## Slide 175: Sommaire
Dans cette partie nous allons aborder :
  Les vecteurs d’interruption
  Conception évènementiel matériel
  Les timers

## Slide 176: interruptions
Pause dans l’exécution de l'instance loop()
  Reprise au point ou la mise en pause est survenue
2 familles d'interruptions
  Internes
    Les timers
    les compteurs
  externes
    Les ports d'interruptions matériels

## Slide 177: Les timers
AVR ATmega328P
  3 timers
    timer 0
      8 bits
      utilisé par les fonctions delay(), millis() et micros()
      pwm sur 5 et 6
    timer 1
      16 bits
      utilisé par la lib Servo
      PWM sur 9 et 10
    timer2
      8 bits
      utilisé par tone()
      PWM sur 3 et 11

## Slide 178: timer0
Timer 0
  Ports PWM
    OC0A
    OC0B
Timer 1
  ports
    OC1A
    OC1B
Timer 2
  ports
    0C2A
    OC2B

## Slide 179: timer & pwm
Liens
  https://www.locoduino.org/spip.php?article119
Notes: https://www.locoduino.org/spip.php?article119

## Slide 180: Les interruption matérielles
Sur le UNO
  2 ports d'interruption matériels
    D2 et D3
Interruption sur les états (mode)
    vers haut RISING
    vers bas FALLING
    changement d'état CHANGE
    tant que niveau bas LOW
    tant que niveau haut HIGH *
Attacher des fonctions au interruptions
    attachInterrupt(pin, functionName, mode);
Détacher une interruptions
    detachInterrupt(pin);
*HIGH seulement sur les cartes Due, Zero and MKR1000
Notes: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
pins des interruption materiels
Uno, Nano, Mini, other 328-based 2, 3
Uno WiFi Rev.2 all digital pins
Mega, Mega2560, MegaADK 2, 3, 18, 19, 20, 21
Micro, Leonardo, other 32u4-based 0, 1, 2, 3, 7
Zero all digital pins, except 4
MKR Family boards 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A1, A2
Due all digital pins
101 all digital pins (Only pins 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 work with CHANGE)

## Slide 181: Les interruption matérielles
Les interruptions peuvent toutes être mise en sommeil et réveiller pour l'exécution de taches critique ne pouvant être interrompus
  Désactiver toutes les interruptions
    noInterrupts();
  Réactiver les interruptions
    interrupts();

## Slide 182: Conclusion
Dans cette partie nous avons aborder :
  Les vecteurs d’interruption
  Conception évènementiel matériel
  Les timers

## Slide 183: Fabriquez vos modules

## Slide 184: Sommaire
Dans cette partie nous allons aborder :
  La création de modules / shield
  La confection de carte
  Le routage
  La gravure de carte

## Slide 185: 1.Préparer un projet
Lister les besoins d'informations
    Nomenclature capteurs
Lister les besoin d'actions
    Nomenclature relais, électrovannes, servos, moteurs,…
Lister les modes de communication
    nomenclature
      écrans lcd ou tft
      claviers, interface de saisie
      interfaces reseaux rj45 ou wifi, rf, …
Apprécier les distances
    nécessité de communication entre les modules ex :IR, wifi, nrf24l01, RJ45 ,…
    gestion des alimentation des modules autonomes
Dimensionner le processeur
    En fonction du nombre d'entrées sorties nécessaire
    En fonction de certaines fonctionnalité de la carte (ex usb)
    En fonction de la taille de la flash et de la SRAM

## Slide 186: 2. Schématique / Assemblage
Schématique et assemblage virtuel sous fritzing
ou sur shield on empile
    attention aux câbles select des shield
    Brancher et coder
ou sur breadboard on câble
    bien vérifier avant de brancher
    plus pratique pour porter sur une nouvelle shield
    brancher et coder…

## Slide 187: 3 . Router une shield
Router = relier les modules sur une carte pour l'imprimer par la suite
fritzing contient
    des modèles d'empreintes pour les arduinos
    des modèles d'empreintes de modules
    Un service d'impression de carte jusqu'à 2 couches a l'unité
    Un module d'export GERBER pour les couches

## Slide 188: Impression
JLCPCB
  pas cher
  rapide
AllPCB
  pas cher
Impression Maison
  Technique imprimante laser & fer a repasser
  chlorure de fer & étamage à froid
  Multicouche difficile a mettre en œuvre

## Slide 189: Conclusion
Dans cette partie nous avons aborder :
  La création de modules / shield
  La confection de carte
  Le routage
  La gravure de carte

## Slide 190: Assembleur AVR

## Slide 191: Sommaire
Dans cette partie, nous allons aborder :
  Les registres Arduino
  Atmel studio
  Le boot loader
  L’assembleur

## Slide 192: Langage assembleur
Intégration de segment de code avec asm.h dans un programme ino
    Interrogation de registre, modiffication de registre
Ou Pas besoin de bootloader arduino , make your own
interprétation du code binaire
Ecriture au plus proche de la puce
  Un ensemble d'instructions machine
  un ensemble de registres pour les datas
Notes: http://www.avr-asm-download.de/beginner_en.pdf

## Slide 193: Utiliser les registres
Necessite #include <avr/io.h>
Affectation d'une valeur dans un registre :
      PORTB = val;
    Utilisation forte des bits, flags et masques
      PORTB = (B1001|PORTB);
Des lots de GPIO arduino sont accessibles par registre
        Port B (broches numériques de 8 to 13)
        Port C (broches analogiques/numériques)
        Port D (broches numériques 0 to 7)
Notes: Usage des registres : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.PortManipulation

## Slide 194: Bootloader ou pas ?
Bootloader démarre votre code et gère setup et loop
Atmel studio
    Flasher votre bootloader
http://www.vorobotics.com/wiki/index.php?title=Arduino_sans_bootloader

## Slide 195: Conclusion
Dans cette partie nous avons aborder :
  Les registres Arduino
  Atmel studio
  Le boot loader
  L’assembleur

## Slide 196: Conclusion finale
est heureux de vous offrir
votre KIT Arduino pour vous permettre de continuer à progresser chez vous

## Slide 197: Conclusion finale
Remerciements et encouragements
Pendant cette formation, nous espérons : - que vous avez appris de nombreuses choses théoriques et pratiques - que vous y avez trouvé plus que ce que vous étiez venu chercher - et que vous avez passé un bon moment avec votre professeur
Merci d’avoir fait confiance à ORSYS, à bientôt pour d’autres formations !

## Slide 198: Bibliographie / Références
Livres de référence
  « Le grand livre d'Arduino » de chez Eyrolles
Magazines
  https://www.hackable.fr/
Sites de référence
  GOOGLE : http://google.fr
  https://www.arduino.cc/
  (site de arduino - standards)
  https://zestedesavoir.com/
  https://www.instructables.com/circuits
  http://fritzing.org/
  (virtual breadboard, édition de typons,…)

## Slide 199
A BIENTÔT…

## Slide 200: Exercices avancés
Arduno et ses modules

## Slide 201: 328p
sur breadboard
nécessite un usb<->rs232
charger la puce par arduino ISP
Tout d’un arduino
routage plus complexe rendre la carte « compatible » shield

## Slide 202: TP communication série
Brancher un périphérique série sur les ports 0 TX, 1 RX
Communiquer en entrée et sortie avec le périphérique
  Demat le monde/hello world
Avancé II:
  Communiquer uniquement dans un ensemble
  Communiquer avec son voisin
    Se synchroniser
    Préambule
    Parler
  Communiquer uniquement dans un ensemble de périphérique
    Adressage et protocole de distribution
Notes: Serial.read();
Serial.write(char); ou Serial.println(string)

## Slide 203: Feux tricolores
Brancher 3 diodes
    Sur un port numérique TOR
  vert
  jaune
  rouge
Définir les ports de sorties LED
  pinMode
faire une fonction qui allume chaque diode
Version avancé
  gérer 2 série de 3 feux tricolores
Version avancé 2:
  Gérer un capteur de présence

## Slide 204: TP
piloter une bar led neopixel à partir de la télécommande IR

## Slide 205: Capteurs et actionneurs numériques
Utiliser un PIR sensor
    Capte un état de mouvement par IR et envoie vcc si vrai
  Allumer les lumières en cas de détection de passage
Utiliser un LM393
    Comparateur a seuil, vrai si supérieur a une tension de référence
  Gérer des alertes sur un capteur analogique chaussé LM393
Avancé II
  Gérer les alertes par Interruption
  Gérer 8 interruptions sur un seul câble
    Gérer 16 interruptions puis 64
    Usage PCF8574
  Agir sur des actionneurs TOR sur un seul câble
  Faire son montage LM393
    Datasheet

## Slide 206: Capteur dipole à résistance variable
  Usage du CAN
    analogRead
Pont de kirshhoff
    diviseur de tension
  Fabriquer un voltmètre
    Serie , lcd, ou tft
Utiliser une thermistance
    Résistance variable en fonction de la T°c
  Lire la temperature
    Serie, lcd, tft
Utiliser une LDR
    Résistance variable en fonction de la lumière
  Faire varier un éclairage (LED) en fonction de la luminosité ambiante

## Slide 207: Capteur dipole à résistance variable
Utiliser un capteur d’humidité de sol
  Résistance variable en fonction de la Hsol%
    Serie, lcd, tft, actionneur(pompe, …)
Utiliser un capteur de pluie
    Résistance nulle à sec
  Détecter la pluie
    Série, lcd, tft

## Slide 208: Capteur d'humidité
Utiliser DHT11/22
  sélectionner une librairie
  lire et écrire les valeurs vers le port série
    la T°C
    la T°C du DHT11
    l'humidité ambiante

## Slide 209: SUPER TP
Faites en une seule puce, une station météo
Celle-ci pourra :
    Relever les infos météo(pluie, T°c, RH%, luminosité), agricole(humidité sol) et de présence (PIR)
    Gérer le temps horaire
    Afficher les données relevées
      Liaison série
    Gérer des seuils d’alertes
    Actionner des éléments
        Pompes a eau, solénoïde
        Lumière
        Ventilateurs, machine a café, …
Avancé
    Communiquer entre ensemble de capteurs
    Et avoir qu’un afficheur central réseaux(rf, nrf, wifi, rj, … )

## Slide 210: DS3231 RTC
Connecter le DS3231
  Mettre à l’heure la puce
  Relever l’heure
Avancé
  Gérer des alarmes de temps

## Slide 211: un écran LCD
Afficher les données des deux capteurs
pin
    Les 4 derniers bits de données
    E
    RS

## Slide 212: SUPER TP
Afficher l’heure
    Lcd, tft
Afficher les valeurs météo, agricole, actionneurs

## Slide 213: TP interruption
Connecter un double switch sur 5V, GND, et sur une entrée d'interruption matériel
Déclencher différentes fonctions suivant les changements d'états de l'entrée
Attention a l’intensité,
Faites de la résistance !

## Slide 214: Rotary encoder
Relever des valeurs
    bouton numérique + phototransistor et phototransistor
  Afficher les valeurs sens + & -
    Serie, lcd, tft
  Relever l’état du bouton

## Slide 215: SUPER TP
Menu de sélection
  Météo
  Agricole
  Heure
  L’état des actionneurs

## Slide 216: Bmp180 ou équivalent
Lire la pression atmosphérique
    Communication avec la puce
    Librairie
  Altitude relative
  Afficher les valeurs
    Tft, serie, lcd

## Slide 217: SUPER TP
Afficher l’état anticyclonique
  Lcd, tft, serie
Prévoir l’évolution
  Sur 10 et 20 minutes
  En 3 valeurs : + = -
Avancé :
  En déduire l’évolution des autres facteurs météo

## Slide 218: Communication Serie
Ecrire un client émetteur/récepteur qui souhaiterai
  Diffuser ses x valeurs a un atmega328 ou Arduino
Ecrire un serveur
  Reçois et interprète les données
  Affiche le contenu
    Serie2 ou lcd, tft
Avance:
  Le serveur parle au client
    OK, ACTIVATE OUTPUT, FETECHDATA INPUT, DATA VALUE,

## Slide 219: SUPER TP
Créer des petits module qui gère chacun 1 ou plusieurs sensor
    Centralisation des data
    Gestion protocolaire
Créer un afficheur tft avec des valeurs série
Avancé II :
  Gestion menu des alarmes port d’action avec port d’alerte
    Déclenchement autonome par groupe et gestion centrale

## Slide 220: RF
RF433/866/915
  Créer un émetteur / récepteur client
  Créer un émetteur / récepteur serveur
Gérer plusieurs périphériques
    Gestion protocolaire
Avancé:
  réseau de MESH

## Slide 221: SUPER TP
Gérer des modules rf pour
    Porte de garage : presence, bip(rf), porte, lumiere
    Piece :Température, Humidité, luminosité, presence, Lumière, volets
    Jardin / plante verte : Humidité, t°c, Humidité sol, lumiere, eau
Centralisateur rf pour
    Gestion de temps(distribué)
    Ecran
    Rotary encoder

## Slide 222: SUPER TP
Créer des modules client avec un réseaux rf qui capte les sensor, et agit sur les actionneur
    Gérer un adressage
  Afficher les datas secteur par secteur
    Lcd, tft
    Gérer les menus de sélection de secteur
Avancé II :
    Gérer les type de module auto ANNONCEMENT
    Gérer un routage en mesh

## Slide 223: NRF
Demat nrf
  Rencontre du 2eme type
Diffuser des structures
    protocole
Gérer des modules
    Adressage
Avancé :
  Faire des modules mesh
    Réseaux mesh
  Un client , un serveur

## Slide 224: SUPER TP
Gérer des modules nrf pour
    Porte de garage : presence, bip(rf), porte, lumière
    Piece : Température, Humidité, luminosité, présence, Lumière, volets
    Jardin / plante verte : Humidité, t°c, Humidité sol, lumière, eau
Centralisateur nrf pour
    Gestion de temps (distribué)
    Ecran
    Rotary encoder

## Slide 225: SD
Lire un fichier et afficher les lignes sur écran
  Série, lcd, tft
Ecrire un logger de port série

## Slide 226: SUPER TP
Gérer des modules nrf pour
    Porte de garage : présence, bip(rf), porte, lumière
    Piece :Température, Humidité, luminosité, présence, Lumière, volets
    Jardin / plante verte : Humidité, t°c, Humidité sol, lumière, eau
Centralisateur nrf pour
    Gestion de temps (distribué)
    Ecran
    Rotary encoder
    SD logger

## Slide 227: tft
Demat tft
Afficher un lot de valeur
Avancé :
  Afficher des Images depuis une carte SD
Faire des fonction pour générer des composants graphique positionnable
    Bar horizontale, bar verticale, valeur numérique, état
Avancé :
  Faire des composants d’état avec des images
Avancé II:
  Faire des composants graphiques complexes
    Thermomètre, compteur demi cercle

## Slide 228: SUPER TP
Gérer des modules nrf pour
    Porte de garage : presence, bip(rf), porte, lumière
    Pièce :Température, Humidité, luminosité, presence, Lumière, volets
    Jardin / plante verte : Humidité, t°c, Humidité sol, lumiere, eau
Centralisateur nrf pour
    Gestion de temps (distribué)
    Ecran TFT
    Rotary encoder
    SD logger

## Slide 229: SUPER TP
Faire une interface type station météo
Avancé II:
  Prévoir des menus
  gérer la synchro/adressage par menu
  Modifier les niveaux d’alerte par écran

## Slide 230: bluetooth
Connecter un slave à une appli simple
  Communiquer par Bluetooth avec un smartphone
Remonter des infos capteurs
Avancé III:
  Afficher les données par une appli personnalisé codé pour android

## Slide 231: Reseau
Être un serveur web
Parler au réseau
  Faire des requête HTTP
Répondre au réseau
  Gérer un jeux de led
  Envoie mail
Avance II : Un serveur internet pour retenir les données
    Exemple rest

## Slide 232: SUPER TP
Gérer des modules nrf pour
    Porte de garage : présence, bip(rf), porte, lumière
    Pièce :Température, Humidité, luminosité, présence, Lumière, volets
    Jardin / plante verte : Humidité, t°c, Humidité sol, lumière, eau
Centralisateur nrf pour
    Gestion de temps(distribué)
    Ecran TFT
    Rotary encoder
    SD logger
    w5100

## Slide 233: SUPER TP
connecter votre station a internet(w5100)
    Mettre en place un mode alarme
      Activation code/ code réseau
    Mettre en place des alertes
      Mail intrusion
      Module sécurité : Dispositif de fumé
    Extinction des lumières, fermeture de volets, …
    Ouverture Portail,…

## Slide 234: GPRS
Piloter par 3G un jeu de led
Envoyer des alertes
  Mail, sms
Avance II : Un serveur internet pour retenir les données
    Exemple rest

## Slide 235: SUPER TP
Gérer des modules nrf pour
    Porte de garage : présence, bip(rf), porte, lumière
    Pièce :Température, Humidité, luminosité, présence, Lumière, volets
    Jardin / plante verte : Humidité, t°c, Humidité sol, lumière, eau
Centralisateur nrf pour
    Gestion de temps(distribué)
    Ecran TFT
    Rotary encoder
    SD logger
    w5100
    3G GPRS

## Slide 236: SUPER TP
connecter votre station a internet GPRS
    Mettre en place un mode alarme
      Activation code/ code réseau
    Mettre en place des alertes
      Mail, sms intrusion
      Dispositif de fumé
    Extinction des lumières, fermeture de volets, …
      par sms
    Ouverture Portail,…
      sms
Avancé II:
    Gérer une communication téléphonique en cas d’alarme

## Slide 237: SUPER TPII
Gérer un module mouvant
  T°c, RH%, tension batterie, vitesse moteur, …
  Infos GPS, suivi,
  logger SD
  distance du point de départ
Avancé :
  Nouveau écran d’affichage

## Slide 238: SUPER TPII
Gérer un module mouvant
  Ajouter Altitude relative, pression
Avancé :
  écran d’affichage

## Slide 239: SUPER TPII
Gérer un module mouvant
  Ajouter Accélération, Inclinaison X,Y,Z
Avancé :
  écran d’affichage

## Slide 240: SUPER TP II
Créer un serveur et un client rf ou nrf
  Client
    Capteurs véhicule
  Serveur
    Afficheur tft